## Slide 1
Gusci in c.a. e modello sandwich
Verifica degli elementi bidimensionali in c.a. mediante il modello sandwich secondo le procedure indicate nell’Eurocodice 2
Relatore: Ing. Santoro Giovanni

## Slide 2
Eurocodice 2
UNI EN 1992-2:2005 (annex LL)
Gusci in calcestruzzo (concrete shell elements)
otto componenti di forze interne:
tre sforzi normali
tre momenti
due forze di taglio in direzione ortogonale al piano
Le sollecitazioni da calcolo agenti sul singolo shell in CMP:
riferite al sistema di riferimento locale
applicate nel baricentro del singolo shell
due sforzi normali N22 e N33 ortogonali alle facce
due sforzi normali N23 = N32 paralleli alle facce
due momenti flettenti M22 e M33
un momento torcente M23
due forze di taglio Q12 e Q13
Ing. Santoro Giovanni

## Slide 3
Ing. Santoro Giovanni
Eurocodice 2
UNI EN 1992-2:2005 (annex LL)
Guscio non fessurato (shell element uncracked)
Controllo delle tensioni principali nel conglomerato con riferimento al dominio d’iterazione elaborato da Kupfer-Gerstle (1973) e riportato nel CEB-FIP Model Code 90
Guscio fessurato (shell element cracked)
Modello Sandwich
l’elemento viene scomposto in tre piani:
due piani esterni per le azioni membranali e flessionali
un piano intermedio per le azioni di taglio fuori piano

## Slide 4
Guscio non fessurato
Kupfer-Gerstle (1973) CEB-FIP Model Code 90
Ing. Santoro Giovanni
Primo passo
Determinazione delle tensioni normali e tangenziali in corrispondenza di ciascuno strato, considerando il materiale cls non parzializzato e trascurando il contributo dell’armatura
Secondo passo
Calcolo delle tensioni principali massima e minima all’estradosso e all’intradosso mediante cerchi di Mohr
s1 s2 s3
dove s1 e s3 sono le tensioni minima e massima
s1 = s55 s2 =0 s3 = s44

## Slide 5
Guscio non fessurato
Kupfer-Gerstle (1973) CEB-FIP Model Code 90
Terzo passo
Calcolo del termine F (eq. Ottosen LL.101 Annex LL) in cui entrano in gioco J2 e J3 (deviatori delle tensioni principali), I1 (tensore delle tensioni principali) e tre termini a, b e l che dipendono dalle caratteristiche del cls attraverso il parametro k=fctm/fcm.
L’ELEMENTO NON E’ FESSURATO SE IL TERMINE F E’ MINORE O UGUALE A ZERO
PER TUTTI GLI STRATI ANALIZZATI
Ing. Santoro Giovanni
Terzo passo eseguito da CMP
Si calcola un coefficiente FSNM pari alla somma dei primi tre termini dell’eq. Ottosen. Elemento non fessurato se FSNM≤1,0.

## Slide 6
Guscio non fessurato
UNI EN 1992-1-1:2005 (annex F.1 3) - UNI EN 1992-2:2005 (annex LL §103)
Quarto passo
Accertato che l’elemento non è fessurato la verifica è condotta controllando che le tensioni principali nel conglomerato siano inferiori alla tensione di compressione di progetto fcd del calcestruzzo.
Quarto passo eseguito da CMP
In CMP si calcola il coefficiente di sfruttamento FSNM secondo i criteri seguenti (se FSNM>1 si passa allo stato fessurato):
Se le tensioni principali massime e minime (s1= s55 ; s3= s44) sono entrambe di compressione, con riferimento alla 6.110 del §6.109 dellle UNI EN 1192-2:2005, si assume:
Se le tensioni principali sono entrambe di trazione:
Se le tensioni principali hanno segno differente si calcola il massimo dei due coefficienti definiti sopra
Ing. Santoro Giovanni

## Slide 7
Guscio non fessurato
UNI EN 1992-1-1:2005 (§6.2.2) – NTC 2018 (§4.1.2.3.5.1)
Ing. Santoro Giovanni
Nel caso in cui si verifica FSNM1, CMP esegue una verifica a taglio dell’elemento senza armatura trasversale
Per l’individuazione dell’armatura tesa e dei valori efficaci di armatura e di altezza utile si procede nel modo seguente
(Yield-line theory, KW Johansen 1962):
La verifica a taglio dell’elemento senza armatura trasversale è soddisfatta se il coefficiente di sfruttamento FSV1, in caso contrario (FSV>1) si passa allo stato fessurato:
Il valore di progetto della resistenza a taglio viene calcolato come da equazioni 6.2.a e 6.2.b del §6.2.2 delle UNI EN 1992-1-1:2005 (equazioni analoghe a quelle contenute nell’Eq. 4.1.23 delle NTC2018):

## Slide 8
Esempio 1
trave a campata singola incastrata alle estremità
MODELLAZIONE E ANALISI
geometria: larghezza 100cm, lunghezza 550cm spessore 25cm;
materiali: calcestruzzo C25/30; acciaio B450C;
condizione di vincolo: incastro ai quattro nodi di estremità;
carico agente: solo peso proprio di 625daN/m;
armatura longitudinale: maglia di f12 ogni 20cm all’estradosso e all’intradosso;
sollecitazioni massime in appoggio: M22=1176,00daNm – Q12=1562,50daN

## Slide 9
Esempio 1
trave a campata singola incastrata alle estremità
VERIFICHE
verifica dello stato fessurato: F=0,438<1,0 elemento non fessurato (no sandwich);
controllo delle tensioni principali: entrambe le tensioni sono di trazione per cui si assume F=0,438<1,0 (no sandwich);
verifica a taglio: verifica dell’elemento senza armatura a taglio FSv=0,165<1,0 (no sanwich);

## Slide 10
Guscio fessurato
Modello Sandwich (UNI EN 1992-2:2005 annex LL)
Modello Sandwich
Se non è soddisfatta almeno una delle condizioni analizzate sopra (equazione di Ottosen; verifica delle tensioni principali nel calcestruzzo; verifica a taglio senza armatura trasversale) si applica il Modello Sandwich e l’elemento shell viene idealmente scomposto individuando lungo lo spessore tre strati: i due strati esterni, di spessore ts e ti, sono deputati a resistere alle azioni membranali e flessionali; lo strato centrale, di spessore tc, è dedicato ai tagli fuori piano.

## Slide 11
Guscio fessurato
Modello Sandwich (UNI EN 1992-2:2005 annex LL)
Primo passo
Scomposizione dell’elemento shell in tre strati;
Si calcola il taglio principale come da EC-2 LL (109);
Primo passo eseguito da CMP
Nella prima suddivisione dell’elemento shell si assume per gli strati esterni uno spessore pari a due volte il copriferro
in asse dell’armatura longitudinale
Nella definizione dei due strati di estremità CMP controlla che vi sia armatura, che il copriferro in asse non sia nullo e
che la somma dei copriferri dei due strati non sia superiore al 95% dello spessore flessionale dell’elemento;
Per il calcolo delle azioni agenti sugli strati di estremità CMP considera gli effettivi copriferri di ogni strato di armatura e quindi spessori diversi degli strati nelle due direzioni. E’ possibile uniformare lo spessore del singolo strato considerando lo spessore massimo tra gli spessori delle due direzioni;
In presenza di armatura trasversale, per il calcolo degli incrementi di trazione si assume cotgq compreso tra 1,0 e 2,5.
Si calcolano le azioni agenti sugli strati di estremità come da EC-2 L.L. 113/120 e aggiungendo l’incremento di trazione per taglio nel caso di presenza di armatura trasversale EC-2 L.L. 143/148

## Slide 12
Guscio fessurato
Modello Sandwich (UNI EN 1992-2:2005 annex LL)
Secondo passo
Calcolo degli sforzi su armatura e calcestruzzo in ognuno degli strati secondo equazioni di equilibrio (teoria di Wood-Armer) assumendo le ipotesi seguenti
fessura del calcestruzzo completamente liscia e inclinata di un angolo q
(sforzo del calcestruzzo solo di compressione Nc negativo);
armature che agiscono esclusivamente con sforzi di trazione paralleli al proprio orientamento
(sforzi delle armature Nt20 e Nt3 0).
Secondo passo eseguito da CMP
L’angolo q viene scelto in modo da soddisfare le ipotesi di base ed assumendo che la cotgq sia compresa tra 1,0 e 3,0.

## Slide 13
Guscio fessurato
Modello Sandwich (UNI EN 1992-2:2005 annex LL)
Terzo passo
Nel caso in cui la verifica della tensione nel calcestruzzo non è soddisfatta si procede iterativamente aumentando lo spessore dello strato fino a quando la verifica risulta soddisfatta o la somma degli spessori degli strati esterni è pari allo spessore del guscio;
Aumentando lo spessore dello strato si viene a creare un’eccentricità tra l’asse dell’armatura e piano medio dello strato che richiede una correzione delle sollecitazioni nello strato come da EC-2 L.L.149 e 150;
Terzo passo eseguito da CMP
Nel caso di tensioni principali di compressione la tensione limite del calcestruzzo è valutata tenendo conto dello stato di sollecitazione biassiale e del contributo dell’armatura compressa.

## Slide 14
Guscio fessurato
Modello Sandwich (UNI EN 1992-2:2005 annex LL)
Quarto passo
In assenza di armatura trasversale il valore di progetto della resistenza a taglio viene calcolato come da §6.2.2 delle UNI EN 1992-1-1:2005 (equazioni analoghe a quelle riportate nel §4.1.2.3.5.1 delle NTC2018), considerando l’intera altezza utile d. Non va calcolato nessun incremento di membrana negli strati superiore e inferiore del modello Sandwich.
Quarto passo eseguito da CMP
In presenza di armatura trasversale CMP al momento considera solo armature con inclinazione a=90° (verticali).
In presenza di armatura trasversale Il valore di progetto della resistenza a taglio viene calcolato come da §6.2.3 delle UNI EN 1992-1-1:2005 (equazioni analoghe a quelle riportate nel §4.1.2.3.5.2 delle NTC2018):
con riferimento all’armatura trasversale si adotta il braccio di coppia totale 0.9*d, mentre con riferimento al calcestruzzo d’anima si adotta lo spessore tc dello strato intermedio.

## Slide 15
Grazie per aver partecipato